## Slide 1: LESOŠKOLKY Sázením stromů proti suchu Albrechtce nad Orlicí 27.8. 2020 Učená společnost 9. dubna 2019 AVČR, Praha Národní třída 3
Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. a kol.
ENKI, o.p.s. Třeboň (www.enki.cz)

## Slide 2: Sluneční energie
Slunce přestalo svítit, někdo zaclonil slunce – jak bude svět vypadat?
Kolik sluneční energie přichází za jasné oblohy
Ovlivňujeme distribuci sluneční energie v krajině, ve městě?
Jaký je rozdíl mezi teplotou asfaltu, trávníku, lesa za slunného počasí?
Rozdíl mezi stínem stromu a slunečníku.
Nahradí klimatizační zařízení stín stromu/lesa?
Kradou stromy, rybníky vodu?

## Slide 3
200 000km2 zemědělské půdy se ročně znehodnotí desertifikací. Je to následek špatného hospodaření s vodou. Foto Hesslerová

## Slide 4: „Blata“ u Veselí nad Lužnicí

## Slide 5: Benešovsko, 26.8. 2017, c.650Wm-2 ohřátý vzduch vysušuje krajinu. Teplota sklizeného pole je jako teplota asfaltu 48 oC
Odvodněná krajina bez vody se přehřívá

## Slide 6
VODA V KRAJINĚ
Krajina s vysokou hladinou
podzemní vody

## Slide 9
Ašchabád Turkmenistán 2017

## Slide 10: Pohled z hotelu v Ašchabádu 6. 6.2017 teplota zalévaného trávníku 30 °C, umělý trávník, holá půda 50 °C

## Slide 12
Pokus o zalesnění

## Slide 14
Krajina vysychá a lidé čerpají podzemní vodu
Jsme tam?

## Slide 15: Zde byla prameniště, potůčky, remízky (Pleše)

## Slide 16
Rozumíme tomu, co děláme se sluneční energií odlesněním a hospodářskými zásahy v krajině?

## Slide 17: Zopakujme dva poznatky z fyziky pro základní školy
Jednotkou výkonu je watt (W). Při výkonu 1watt se vykoná práce 1 joulu za sekundu: 1W =1J/1s. Výkon vyžaduje energii. Spotřebu elektrické energie vyjadřujeme ve wattech za čas.
Například vařič má příkon 1000W, za hodinu spotřebuje 1000Wh = 1kWh
Sluneční energie ohřívá těleso o ploše 1m2 například výkonem 1000W. Intenzita toku sluneční energie je 1000W m-2
Tok sluneční energie měříme a vyjadřujeme ve W m-2
Za plného slunečního svitu přichází na m2 až 1000W. Při zatažené obloze je to 100W.m-2 i méně. V místnosti je intenzita světelného záření nejvýše několik W.m-2.

## Slide 18: Skupenské teplo výparné vody
Na vypaření 1litru vody při 20 oC se spotřebuje 2439 kJ = 0,68 kWh
Při kondenzaci/srážení vodní páry zpět na kapalnou vodu se skupenské teplo uvolňuje
Vodní pára z 1litru vody má objem přibližně 1200 litrů a je v ní „uschováno“ 0,7kWh energie (= kapacita jedné autobaterie)
Výpar vody a kondenzace vodní páry zpět na vodu kapalnou jsou perfektní procesy vyrovnávající teplotní rozdíly na Zemi.

## Slide 19
LATENTNÍ TEPLO se spotřebovává při výparu vody a uvolňuje při kondenzaci
ochlazení
ohřev
Energie ve vodní páře
Objem vodní páry!!
Více než 1000 litrů
kondenzace
Mírné změny tlaku vzduchu,
Vyrovnávání teplot na Zemi

## Slide 20: Vodní pára = úložiště energie
1 litr vody se vypaří z 1m2 trávníku za den, do vodní páry se naváže 700Wh (0,7kWh) sluneční energie.
Autobaterie 12V, 70Ah má kapacitu 840Wh, 0,84kWh
Vypaří se
několik litrů
z m2

## Slide 21: Měření v terénu
Shortwave radiation
Sensor (Rs)
Long wave radiation Sensor (RL)
Solar energy panel
Air Temperature
&
Relative Humidity
Data logger
Soil Temperature
Computer
Notes: 21

## Slide 22: Sluneční energie přicházející na povrch země za slunného dne (až 1000Wm-2) a při zatažené obloze (max 200Wm-2)
Oblačnost redukuje příkon slunečního záření

## Slide 23: Měsíční sumy slunečního záření (Třeboňsko)

## Slide 24
JETE
2000 MW
Sluneční energie přicházející na 2 km2 za
slunného dne

## Slide 25
Zjevné teplo (ohřátý vzduch), které se uvolňuje z několika km2 je srovnatelné s výkonem JETE 2000MW.
Výrazně ovlivňujeme teploty a proudění vzduchu a vodní páry hospodařením v krajině

## Slide 26
Rn=J+P+G+H+L*E
od poloviny 20. století
základní kurz
Bowenův poměr (1926)
H/LxE
Zjevné teplo/výparné teplo optimum 0,5

## Slide 27
180 000 TW
10 TW
Tok sluneční energie k Zemi
Tok energie v ekonomice – co si platíme
Slunce ohřívá planetu o c. 290 K
Bez sluneční energie by atmosféra byla tuhá!
Působíme na tuto energii??

## Slide 28
Toky zjevného a skupenského/latentního tepla
Krajinný pokryv ovlivňuje toky stovek W m-2
Chlazení výparem vody
Zjevné teplo

## Slide 29
ENERGIE V BIOMASE
Roční produkce biomasy
0,5 %
z celkového množství energie přicházející za rok
1100kWh/m2.rok
Produkce: 1 kg sušiny z 1 m2
1 kg obsahuje 5 kWh, využijeme 1 – 2kWh
Tj. 10 – 20MWh z 1ha (kolik spotřebuje rodina)?

## Slide 30
Na osluněném chodníku měříme intenzitu slunečního záření 877W. m-2 a povrchovou teplotu 51 oC. Ve stínu stromu je povrchová teplota 26,9 oC a intenzita slunečního záření 82W. m-2. Pod stromem je intenzita slunečního záření 10x nižší a teplota o 24 oC nižší nežli na osluněném chodníku, jak to vysvětlíme? Strom se chladí
Tento strom chladí výkonem 14kW
a převádí sluneční energii do vodní páry

## Slide 31
50 – 100 průduchů na mm2
Každý průduch působí
jako ventil,
reaguje na teplotu,
vlhkost vzduchu
a množství vody v rostlině.
Na každou molekulu přijatého oxidu uhličitého
se vyloučí molekula kyslíku (rozloží dvě molekuly vody) a z listu se odpaří několik stovek molekul vody.
Notes: 31
31

## Slide 32: Klimatizační jednotka na obrázku má příkon 3,4 kW

## Slide 33: Ekosystémová služba stromu vegetace vyrovnává teploty
Strom transpiruje/vypaří např. 200 litrů za den
0.7 kWh/l skupenské teplo výparu vody
200 x 0.7 = 140 kWh
140 kWh se neuvolnilo jako zjevné teplo. Strom „uchladil“ 140kWh.
Kolik bychom zaplatili za elektrickou energii 140kWh spotřebované klimatizačním zařízením? (c.420 Kč)
Strom má dvojí klimatizační efekt (a) chladí, b) ohřívá místa chladná
Technologická klimatizace, podobně jako lednička své okolí ohřívá.

## Slide 34: Letní povrchové teploty kulturní krajiny jsou v rozsahu více než 20 oC (snímáno termovizní kamerou nesenou vzducholodí)

## Slide 35: Neshody, kontraverze: (Poradní sbor „Koncepce sucho“, schváleno vládou 28.7. 2017)
Rybníky mají otevřenou hladinu vody, vypařují mnoho vody, nebudeme je stavět (K)
Mokřady nemohou zadržovat vodu, jsou jí plné. Vypařují mnoho vody. Nepodporovat (P)
Stromy vypařují mnoho vody, kazí hydrologickou bilanci. Uschlý les vypařuje méně než živý
Uschlý les na Šumavě nemá vliv na hydrologii. Tráva les nahradí (JH, profesoři UK), uschlý les šetří vodou
Odpověď: krajina vysychá ohřátým vzduchem z odvodněných ploch. Stali jsme se donorem vody (vodní páry), vysycháme progresivně.
Trvalá vegetace a voda ochlazují krajinu a přitahují vodu

## Slide 36: Zásadní rozpor v chápání výparu vody z rostlinných porostů (evapotranspirace)
Evapotranspiraci je třeba omezit, je to „plýtvání vodou“ (cíl: nízký transpirační koeficient, co nejnižší spotřeba vody)
X
Evapotranspirace chladí, vyrovnává teploty v čase a prostoru a přitahuje vodu

## Slide 39
ČVUT Praha,Fakulta dopravní Mgr. I. Kameníková

## Slide 40
ČVUT Praha, Fakulta dopravní, Mgr. I. Kameníková

## Slide 41
ČVUT Prahä, Fakulta dopravní, Mgr. I.Kameníková

## Slide 42
ČVUT Praha Fakulta dopravní, Mgr. I. Kameníková

## Slide 43
ČVUT Praha Fakulta dopravní, Mgr. I. Kameníková