## Slide 1: Ohřátý vzduch vysušuje
Mokřady a lesy se chladí výparem vody, vodní pára pomalu stoupá vzhůru, relativní vlhkost vzduchu je vysoká (aktuální evapotranspirace (ET) je blízká potenciální ET). ET = několik mm za den
Odvodněné plochy se ohřívají, ohřátý vzduch stoupá vzhůru a nedosahuje rosného bodu. Vzduch 40 oC obsahuje 50g vody v m3 (při 20% vlhkosti 10g). Při rychlosti 1,0m/s se „z m2 “ za 1hodinu transportuje vzhůru 36000g vody (36 litru) = mechanismus vysychání krajiny, tedy až stovky litrů za den

## Slide 2: Vysoušení krajiny způsobují suché/odvodněné plochy o vysoké povrchové teplotě
Schéma znázorňuje turbulentní vzestupné proudění ohřátého vzduchu, na jehož místo přichází vlhčí vzduch z okolního lesa, mokřadu. Z odvodněné krajiny s nedostatkem lesů (uhynulým vzrostlým lesem) odchází vlhkost z kontinentů do oceánu.
Vysvětlení změn proudění vzduchu na úrovni kontinentů vysvětluje teorie biotické pumpy

## Slide 3
Vysoké teploty povrchu půdy u plodin způsobují ztrátu vody
vzestupným prouděním
vzduchu

## Slide 4: KOLOBĚH VODY mezi oceánem a kontinenty
Jak to, že řeky tečou?
Akumulace srážkové vody na kontinentě → soustředěný odtok → nutná kompenzace
Transport vody v plynném skupenství
  Minimalizace tření
  Vodní pára je lehčí
  než vzduch
Notes: 4
Kondenzace, dynamika atmosféry a klima

## Slide 5: Jak se mění dešťové srážky (roční úhrny) od pobřeží dovnitř kontinentů v zalesněných a nezalesněných oblastech?
Red numbered arrows: transects from Fig. 2 of Makarieva, Gorshkov, Li (2009) Ecol. Complexity 6: 302
White arrows: transects from Fig. 6 of Makarieva, Gorshkov, Li (2013) Theor. Appl. Climatol. 111: 79

## Slide 6
KONGO
OB
AMAZONKA
MACKENZIE
S. AMERIKA
JENISEJ
LENA
Z. AFRIKA ↑
Z. AFRIKA ↓
J. AMERIKA
S. AUSTRÁLIE
V. ASIE

## Slide 7
Biotická pumpa

## Slide 8: PRINCIP BIOTICKÉ PUMPY (Makarieva, Gorškov)
Intenzivní výpar nad lesími porosty → zvýšená kondenzace → snížení tlaku → pokles vertikálního tlakového gradientu → pohyb vzduchu mimo lesy → nasátí vzduchu od oceánů
Vzduch od oceánů je vlhký → podpora procesů biotické pumpy
Po vypadnutí srážky → suchý vzduch zpět nad oceány

## Slide 9: DŮSLEDKY EXISTENCE BIOTICKÉ PUMPY
Vznik AKCEPTORSKÝCH (nízký tlak vzduchu, převládá vzestupné adiabatické proudění) a DONORSKÝCH (vysoký tlak, převládá sestupné adiabatické proudění) oblastí
Rozdíl teploty mezi oblastmi se vzestupným a sestupným prouděním (až 3C)
Rozdělení atmosféry do oblastí se srážkami a bez srážek
DONORSKÉ a AKCEPTORSKÉ oblasti jsou spojeny horizontálním prouděním

## Slide 10: PŘÍKLADY
Sibiřské lesy
  Zdroj vlhkosti: Severní ledový, Atlantický a Tichý oceán
  Zničení evropských lesů
  Dost vlhkosti, přetrvání těchto lesů díky dostatečné dotaci vody z oceánů
  Biotická pumpa „chrání“ klima v Evropě i přes likvidaci evropských lesů
  Odlesnění na Sibiři → znepravidelnění západních větrů přes Evropu → 2010 extrémní vedra na Sibiři, povodně v Evropských a Asijských státech
Dnes dezertifikované oblasti Austrálie, Sahara, Arábie
  V důsledku eliminace příbřežní lesní zóny
  Ubývá srážek jižně od Amazonského pralesa (A., P. Nobre)

## Slide 11: Dokážeme obnovit transport vlhkého vzduchu z oceánu na pevninu?
Makarieva et Gorshkov 2007
Notes: Ve své DP bych ráda ukázala, že stromy nemají vliv pouze na lokální klima, ale že jejich účinek může být globální.
Jako zdroj velké inspirace mi slouží články ruských fyziků Makarievové a Goškova. Dlouho bojovali, aby jejich teorie vůbec byla publikována a uznána.
Teorie biotické pumpy vychází z fyzikálního popisu velkého vodního cyklu, výměny vod mezi zemí a mořem. Voda z pevnin odtéká do oceánů. Tyto ztráty musí být kompenzovány adekvátním přísunem vody ve formě srážek. Není-li na povrchu kontinentu přítomna vegetace, vodní pára odpařená nad oceány se vzdušným prouděním dostane pouze pár stovek kilometrů od pobřeží, a srážky exponenciálně klesají se vzdáleností od oceánu. Amazonie, střední Asie a rovníková Afrika však nedostatkem srážek netrpí, byť jsou od pobřeží vzdáleny tisíce kilometrů. Zmíněná území jsou totiž pokryta rozsáhlými lesy, které pomáhají nasávat a transportovat vzdušnou vlhkost do vnitrozemí.
Díky transpiraci se vzduch nad povrchem lesů dostane z hydrostatické rovnováhy. Vodou nasycený a teplý vzduch stoupá, teplota vzduchu nad lesem však s výškou klesá. Voda díky adiabatickému stoupání vlhkého vzduchu kondenzuje a vypadává v podobě srážek. Vzduch je tím ochuzen o plynnou fázi H2O, čímž ve spodní vrstvě atmosféry vzniká podtlak, který začne horizontálně nasávat vzduch z okolí. Pokud je přítomno souvislé zalesnění, voda z oceánů je takto cyklicky přemísťována až do nitra kontinentů. Stabilní přísun vody na pevninu je tedy funkcí transpirace lesů na regionální úrovni.
V této práci se podrobněji zabývám jak fyzikálními ději při přeměnách energie, tak i procesy v živých stromech.

## Slide 12: Respektuje EIA změny toků sluneční energie působené odvodněním, odlesněním?
V srpnu 2015 - 2018 byla v ČR sklizena řepka a obilí na 1 800 000ha polí
do atmosféry z nich proudilo teplo cca 9000GW (12 GW je instalovaný výkon elektráren v ČR, z toho JE Temelín má 2GW).
ohřátý vzduch stoupá vzhůru a vytváří bariéru pro přicházející vlhký vzduch od Atlantiku (fronty se rozpadají nad Německem, neprší)
problém politiky a podpor na kontinentu, tedy EU, Euroasie
O

## Slide 13: Vývoj v NP Šumava je dokladem neznalosti funkce vzrostlého lesa v místním a globálním klimatu.
Horské klimaxové smrčiny na Šumavě se vyvíjely po tisíciletí. Sluneční energie se spotřebovává na životní procesy, teploty jsou vyrovnané a poměrně nízké.
Vzrostlé zonální smrčiny tvořené stromy až několik set let starými uschly. Od jara do podzimu za slunného počasí se přízemní vegetace a uschlé kmeny přehřívají.
Na každém metru čtverečním uschlého lesa se uvolňuje několik set wattů zjevného tepla a ohřátý vzduch stoupá turbulentně vzhůru. Na 1km2 se uvolňuje cca 300MW, na 100 km2 45 000MW, instalovaný výkon elektráren v ČR je 12 000MW.

## Slide 14
Změna krajinného pokryvu = změna distribuce slunečního záření na zemském povrchu a energetických toků (především latentního a zjevného tepla) = projevem je změna povrchové teploty
 | Rok (plocha v hektarech) |  |  | 
Krajinný pokryv | 1990 (ha) | 2000 (ha) | 2006 (ha) | 2012 (ha)
Zastavěná území | 103,8 | 103,8 | 135,5 | 135,5
Jehličnatý les | 25 633,30 | 24 777 | 24 872,20 | 18 084,40
Listnatý a smíšený les | 1 454,2 | 1 507 | 1 642,4 | 2 370
Pole, louky, pastviny | 5696,4 | 5662,3 | 5302,4 | 5281
Přechodová stadia lesa a křovin | 4 517 | 5 360,8 | 5 195 | 11 272,40
Mokřady a rašeliniště | 9 17,5 | 9 11,7 | 1 181,5 | 1 181,5
Hodnocení změny relativní teploty povrchu – lesní porosty 1991, 1998, 2004, 2005, 2009 a 2016 pro část NP Šumava
Termální data: družice Landsat 5 a 8
Krajinný pokryv – CORINE Land cover
Odlesněné plochy: růst teploty 1 – 4°C v 10:00 SEČ

## Slide 15: Trojmezná (2018), povrchové teploty suchých kmenů přesahují 60 oC. Nízká teplota je teplotou oblohy
Zde byl prales. Smrky v nadmořské výšce 1300m byly i přes 30m vysoké
a několik set let staré.
Zde byl nejcennější genotyp „šumavského smrku – hřebenáče“.

## Slide 16: Trojmezná léto 2018
Uschlé kmeny mají extrémně vysokou povrchovou teplotu se nerozpadají..
Stromky z dřívějšího náletu jsou v extrémních podmínkách:
plný sluneční svit, sucho.
Horké kmeny stromu „pohánějí“ vzestupný proud vzduchu.
(záporné hodnoty = teplota oblohy)

## Slide 17: Živý vzrostlý les na bavorské straně pod parkovištěm, několik set metrů od Hraničního hřebene, podobné expozice vůči slunci.
Maximální teplota osluněného podrostu 35,5 oC. V lese jsou teploty pod 30 oC.
Takové podmínky byly i na Třístoličníku – Trojmezné než tam
na cca 600ha les uschnul následkem bezzásahovosti.
Zde zasahují proti kůrovci

## Slide 18
Ztráta vyčesávání
Ztráta evaporačního
Chlazení
Produkce zjevného
tepla, které pohání
Vzestupné turbulentní
proudění vysušujícího
vzduchu

## Slide 19
Příklad jednoho z pralesů, popsaných prof.Zlatníkem ve 20.letech, jehož druhové, věkové i prostorové složení se nezměnilo ani po 80 letech (celkový pohled)
Les trvale plní své krajinné funkce

## Slide 20
Kořeny v části porostu smrkového lesa
Na každý čtvereční metr porostu připadá cca 7 m skeletových kořenů, 1 km jemných absorpčních kořenů a tisíce km hyf mykorrhitických hub
Průměrná délka kořenů´= 3.5m
15m

## Slide 21
Rozdílná role povrchových a hlubokých kořenů (2 m) .
Redistribuce vody rozhoduje za sucha o přežívání stromů i bylin
Obousměrná redistribuce vody mezi půdou a kořeny
Bez kořenů stromů dochází k rozvrácení systému redistribuce vody mezi různými vrstvami půdy a za sucha dodávka vody na povrchu se vyskytujícím organismům => likvidace druhů
Globální a lokální efekt hydraulické redistribuce:
Funkce ekosystému jestliže redistribuce funguje
Funkce eko systému jestliže redistribuce NEfunguje

## Slide 22
Pralesní rezervace v Bavorsku
Prostorová, věková a druhová struktura výběrného lesa ve Švýcarsku
W.Ammon 1937/2009: Výběrný princip v lesním hospodářství, Lesnická práce, 160p.;
Možná a žádoucí perspektiva šumavských lesů:
Les, kterému je věnována odborná péče a má charakter pralesa
Kde je rozdíl?
Oba typy porostů maximálně využívají porostní prostor a při tom jsou strukturálně i funkčně stabilní

## Slide 23: Zadržováním vody, obnovou lesa v degradované krajině lze vrátit srážky, vodu, obnovit úrodnost a ztlumit extrémy počasí.
Napodobování vertikální struktury lesa v kulturní krajině je strategií jejího setrvalého užívání, obnovený krátký oběh vody zaručuje distribuci sluneční energie přes výpar, vyrovnávání teplot, recyklaci živin, primární produkci, obnovu půdy (ukládání uhlíku): -
Rajastan v Indii, zakládání terasovitých drobných vodních nádrží na dešťovou vodu, obnova lesa ze 7% na 40% pokryvu, 1000km2 (Bhatacharya, 2015).
Darewadi, Indie, na 1500ha aridní půdy byla obnovena trvalá vegetace, zadržování dešťové vody, zvýšila se hladina vody ve studních, obnovena zemědělská produkce, (Rao, Mathur 2012).
Tamera (Portugalsko), Natural Sequence Farming Austrálie (Peter Andrews), Keňa (Macharia, Oserian Farm).
Vykácej les (Sci Am), FG review, INTECOL 2018)
Připravují se rozsáhlé projekty na Arabském poloostrově

## Slide 24: Positivní příklady obnovy krajiny

## Slide 25
WOTR – založená 1992
O. Hermann Bacher, SJ - otec revitalizácie povodí v Indii
Wasundhra /Sanskrit/ = ‘Zem’ (v kontexte súcitu, starostlivosti, spoluzodpovednosti, harmónie...)
WASUNDHRA je tiež akronym:
‘WOTR is Attentive to Social Unity, Nature, Development and Humanity in Rural Areas.’
Úsilie o holistické riešenia, ktoré sú „v súlade s Božou prírodou,“ nie také, ktoré s ňou kolidujú

## Slide 26: Zadržiavanie a vsakovanie vody v krajine – od rozvodnice do údolia

## Slide 27: Spomaľovanie odtoku vody v korytách tokov...

## Slide 28: O. Hermann Bacher : „Ak to pôjde v Darewadi, tak to pôjde kdekoľvek...“
- náklady v Darewadi (1500 ha) boli len 12 miliónov rupií (cca 270.000 € v kurzoch v r. 1996)
Výnosy z poľnohospodárstva stúpli približne 6x a dosiahli 56 miliónov rupií (cca 850.000 €)
Počet studní stúpol 20x, plocha poľnohospodársky obrábanej pôdy 2x, vlastníci televízorov 40x, motorky z 0 na 83. Objavili sa i prvé štyri traktory.
obyvateľstvo sa začalo vracať späť z miest
Darewadi v r. 1996
...a v r. 2009

## Slide 29: Zvyšovanie hladiny podzemnej vody (Darewadi)

## Slide 30
Projekt TL01000294:
Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima
Metodické listy pro pracovníky městských úřadů – pilotní verze
(Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TAČR ETA )
Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.)
ENKI, o.p.s. (doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.)
Město Dačice (ing. Jiří Müller)

## Slide 31: Jaké množství sluneční energie dopadající na zemský povrch je využito rostlinami pro fotosyntézu? (Výběr z možností)
9. ročník ZŠ (631 respondentů) 61% se domnívá, že pro fotosyntézu se spotřebuje více jak 5% dopadající sluneční energie a 64 % se domnívá, že rostlina spotřebovává nebo ukládá ve svém těle veškerou vodu, kterou přijme z půdy, tito žáci neví o výdeji vodní páry rostlinami, natož o chlazení a vyrovnávání teplot

## Slide 32
Výzkum znalostí mezi 100 začínajícími studenty učitelství přírodopisu na začátku prvního ročníku VŠ ( ihned po absolutoriu s SŠ)
Pouze 8% dotázaných uvedlo méně než 5% sluneční energie do fotosyntézy
Výzkum znalostí mezi 27 učiteli přírodopisu ZŠ s různou délkou praxe ( 2 roky – 27 let praxe). Pouze 9% uvedlo správnou řádovou hodnotu energie pro fotosyntézu. Neuvažují o chladícím efektu evapotranspirace

## Slide 33
Sluneční energie přicházející na hranici atmosféry a radiační zesílení
působené skleníkovými plyny (podle IPCC)

## Slide 36
Sluneční záření přicházející, odražené, dlouhovlnné, jasná obloha

## Slide 37
Zatažená obloha

## Slide 39: Teplota oblohy při různé oblačnosti

## Slide 40: Teplota radiometru, oblohy, povrchu, půdy, vzduchu 2m, rosný bod
Chart: 

## Slide 41: Tok tepla (dlouhovlnné záření) mezi oblohou a povrchem krajiny (trávník)

## Slide 42
Temperature (°C)
Water vapour concentration (g.m-3)
Water vapor concentration (ppm)
Relative humidity 100%
Relative humidity 50 %
koncentrace CO2 380 ppm
koncentrace CH4 1.5 ppm
Vodní pára několik tisíc až desítky tisíc ppm
Obsah vodní páry závisí na krajinném pokryvu
Koncentrace vodní páry v atmosféře je mnohonásobně vyšší nežli koncentrace oxidu uhličitého a metanu. Změny skupenství vody (pevné, tekuté, plynné) jsou provázeny vázáním/uvolněním energie a změnou průchodu slunečního záření (oblačnost, mlha). Dynamika vodní páry je rychlá.

## Slide 43
Vegetace chladí:
Porost akacie: 20 C
holá půda, písek: až 70 C

## Slide 46
Stín stromu
a slunečníku